ЗАТВЕРДЖЕНО

Назва навчального закладу				          		Наказ від	20__ р. №__

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 13

під час роботи на швейній машині

1. Загальні положення.

1.1. До роботи на швейній машині  допускаються особи, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктажі з охорони праці.

1.2. Можливі небезпечні випадки під час роботи:

- поранення  обличчя, рук, частин тіла;

- перелом кісток пальців та рук;

- враження електричним струмом.

1.3. Неухильною вимогою - дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарних норм і правил особистої гігієни.

1.4. Виконувати тільки ту роботу яку доручив керівник гуртка.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1.Одягніть спецодяг. Волосся обов'язково приберіть під косинку. Заправте звисаючі зав’язки фартуха та іншого одягу під фартух або халат.

2.2. Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи, приберіть з платформи машини сторонні речі.

2.3. Оглянте шнур привода електричної швейної машини та розетку.

2.4. Перевірте чи надійно закріплені лапка та голка.

2.5. Перед зшиванням переконайтеся у відсутності на лінії шва голок та шпильок.

2.6. Уважно вислухайте вчителя і отримайте завдання назаняття.

2.7. Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись в їх справності.

2.8.Забороняється розпочинати роботу без дозволу керівника гуртка.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

3.1. Під час практичної роботи виконуйте тільки ті види робіт, які доручив керівник.

3.2. Використовуйте справний, добре налагоджений інструмент.

3.3. Використовуйте інструмент за призначенням, тому що можна не тільки зіпсувати його, а й отримати травму.

3.4. Світло на швейну машину повинно падати з лівої сторони або з переду.

3.5. Сидіти за швейною машиною потрібно прямо, злегка нахиливши голову вперед.

3.6 На швейній машині з ножним приводом ноги стоять на педалі при чому права трішки спереду лівої.

3.7. На педаль натискати плавно без ривків.

3.8. Руки повинні лежати на платформі машини: ліва на виробі, а права спереду лівої під рукавом машини.

3.9. Не нахилятися близько над  рухомими частинами машини.

3.10. Повертайте махове колесо тільки на себе.

3.11. Не тримайте пальці рук занадто близько до лапки, щоб голка їх не проколола.

3.12. Прошивати потовщені місця на знижених обертах.

3.13. Не тягнути і не підштовхувати тканину.

3.14. На швейній машині з ножним приводом не притримувати привідний ремінь рукою, бо можна поранитися металевою скрипкою.

3.15. Не знімати і не одягати приводний ремінь на робочому ходу машини.

3.16. Не тримати ноги на педалі машини з ножним та електричним приводом під час установлення голки, шпульного ковпачка заправки нитки в машинну голку.

3.17. Включену в розетку швейну машину з електричним приводом не залишати без нагляду .

3.18. Чистку, змазку, ремонт швейної машини з електричним приводом виконувати тільки після відключення її від електромережі.

3.19. Не відволікайтесь під час роботи і не відволікайте інших.

3.20. Утримуйте в чистоті робоче місце.

3.21. Дбайливо ставтесь до устаткування, пристосувань, інструментів.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Швейну машину з електричним приводом відключити від електромережі.

4.2. Упорядкуйте робоче місце, приберіть деталі, матеріал, сміття, відходи.

4.3. Старанно приберіть робоче місце.

4.4. Покладіть інструменти в порядок, встановлений керівником гуртка.

4.5. Приведіть себе до порядку і залиште майстерню з дозволу керівника гуртка.

4.6. Після виходу вихованців з кабінету чергові розпочинають прибирання приміщення.

5. Вимоги безпеки у надзвичайних ситуаціях.

5.1. У разі виявлення несправності  в розетці, вилці, шнурі, а також дію електричного струму при доторканні до корпусу машини:

- припинити роботу;

- відключити машину від електромережі;

- про несправність повідомити керівника гуртка.

5.2. У разі виникнення пожежі телефонувати за номером 101.

5.3. У разі нещасного випадку надати першу допомогу потерпілому (під наглядом педагога) і вжити заходів для надання йому кваліфікованої медичної допомоги.

______________________		_____________	     ______________

(посада розробника інструкції)	          (особистий підпис)	     (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО				________________	  _________________

Керівник служби охорони праці закладу   (особистий підпис)	 (ініціали,прізвище)